Postępowanie ZP/77/2018

Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET NR 4 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

MODYFIKACJA Z DNIA 06.08.2018 r.

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym: typ/model/rok produkcji | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Łóżka i wyposażenie Sali Pielęgniarskiej Wysokiej Wierności |
| I | Łóżko pacjenta – 1 szt | TAK |  |  |
|  | Producent: …….….………………………………………………… Typ/model:…………………………………………………………. Rok produkcji:……..………….……………………………………. |  |
| 1 | Łóżko do nauki codziennych procedur higienicznych i opieki nad pacjentem, profilaktyki antyodleżynowej i przeciwzakrzepowej. | TAK |  |  |
| 2 | Łóżko w pełni elektryczne | TAK |  |  |
| 3 | Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych, odporna na uszkodzenia | TAK |  |  |
| 4 | Wymiary całkowite łóżka: Długość:2200 ± 50mm Szerokość:1000±50mm | TAK/Podać TAK/Podać |  |  |
| 5 | Szczyty łóżka wypełnione tworzywowym odlewem | TAK |  |  |
| 6 | Szczyty łóżka i panele leża demontowalne bez użycia narzędzi. | TAK |  |  |
| 7 | Półka na pościel wysuwana z pod łóżka | TAK |  |  |
| 8 | Leże 4-ro segmentowe, z regulacją segmentu pleców i uda | TAK |  |  |
| 9 | Regulacja segmentu pleców w zakresie minimum: 0 - 60° | TAK/Podać |  |  |
| 10 | Regulacja segmentu uda w zakresie minimum:0 - 45° | TAK/Podać |  |  |
| 11 | Zakres regulacji wysokości łóżka (Δ=hmax-hmin) minimum 350mm | TAK/Podać |  |  |
| 12 | Barierki boczne: Zabezpieczające całą długość łóżka Składane wzdłuż ramy leża System blokady, pozwalający na odblokowywanie, składanie i rozkładanie za pomocą jednej ręki | TAK TAK TAK |  |  |
| 13 | Minimum 3-segmentowy materac w zmywalnym pokrowcu | TAK |  |  |
| 14 | Możliwość ułożenia pacjenta w pozycji anty-Trendelenburga i Trendelenburga | TAK |  |  |
| 15 | Przechyły boczne regulowane w zakresie minimum: ±15° | TAK/Podać |  |  |
| 16 | Konstrukcja pozwalająca na realizację przechyłów bocznych łóżka przez jedną osobę, bez konieczności wspomagania przez drugą. | TAK |  |  |
| 17 | Przechyły wzdłużne regulowane w zakresie minimum:±15° | TAK/Podać |  |  |
| 18 | Sterowanie: Panel sterujący na szczycie łóżka Pilot Sterowniki nożne | TAK TAK TAK |  |  |
| 19 | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji łóżka poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji (zarówno dla panelu sterującego, pilota i sterownika nożnego) | TAK |  |  |
| 20 | Przycisk bezpieczeństwa, powodujący natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych łóżka | TAK |  |  |
| 21 | Dodatkowe funkcje: Funkcja autoregresji (profilaktyka odleżyn) | TAK |  |  |
|  | Pozycja krzesła kardiologicznego (osiągana za pomocą jednego przycisku) | TAK/NIE |  | TAK=5 pkt, NIE=0 pkt |
|  | Funkcja pozycji CPR (osiągana za pomocą jednego przycisku) | TAK |  |  |
|  | Funkcja pozycji antyszokowej (osiągana za pomocą jednego przycisku) | TAK/NIE |  | TAK=5 pkt, NIE=0 pkt |
|  | Funkcja pozycji egzaminacyjnej | TAK/NIE |  | TAK=5 pkt, NIE=0 pkt |
| 22 | Wskaźniki: Podłączenia łóżka do sieci elektrycznej Poziomu naładowania akumulatora | TAK TAK |  |  |
| 23 | Narożne elementy odbojowe, uniemożliwiające uszkodzenie ścian i łóżka podczas przesuwania łóżka | TAK |  |  |
| 24 | Podstawa jezdna, osłonięta osłoną, z antystatycznymi kołami, z możliwością jazdy do przodu i na boki. | TAK |  |  |
| 25 | Blokada kół: Centralna Kierunkowa | TAK TAK |  |  |
| 26 | Bezpieczne dopuszczalne obciążenie, pozwalające na wszystkie regulacje – minimum 180kg | TAK/Podać |  |  |
| 27 | Zasilanie: Sieciowe: 230V 50Hz Wbudowany akumulator | TAK TAK |  |  |
| II | Łóżko ortopedyczne – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Producent: …….….………………………………………………… Typ/model:…………………………………………………………. Rok produkcji:……..………….……………………………………. |
| 1 | Łóżko do nauki codziennych procedur higienicznych i opieki nad pacjentem w opiece długoterminowej | TAK |  |  |
| 2 | Łóżko elektryczne | TAK |  |  |
| 3 | Szczyty i rama łóżka wykonane z drewna/płyty meblowej imitującej drewno. Leże wypełnione metalową kratką | TAK |  |  |
| 4 | Wymiary całkowite łóżka: Długość:2050 ± 50 60 mm Szerokość:1000±50mm | TAK/Podać TAK/Podać |  |  |
| 5 | Leże 4-ro segmentowe, z regulacją segmentu pleców, uda i łydki | TAK |  |  |
| 6 | Regulacja elektryczna segmentu pleców w zakresie minimum: 0 - 65° | TAK/Podać |  |  |
| 7 | Regulacja elektryczna segmentu uda w zakresie minimum:0 - 30° | TAK/Podać |  |  |
| 8 | Regulacja sekcji łydki | TAK |  |  |
| 9 | Zakres elektrycznej regulacji wysokości łóżka (Δ=hmax-hmin) minimum 400mm | TAK/Podać |  |  |
| 10 | Barierki boczne: Zabezpieczające całą długość łóżka Górna część barierki wykonana z drewna/płyty meblowej imitującej drewno Możliwość zablokowania barierki minimum w trzech pozycjach | TAK TAK TAK |  |  |
| 11 | Sterowanie: pilot pozwalający na blokadę niektórych funkcji (tryb pacjenta i tryb pielęgniarski) Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji łóżka | TAK TAK/Opisać |  |  |
| 12 | Minimum 3-segmentowy materac w zmywalnym pokrowcu | TAK |  |  |
| 13 | Dodatkowe funkcje: Funkcja autoregresji (profilaktyka odleżyn) Funkcja autoregresji z jednoczesnym odsuwaniem się segmentów pleców i uda po okręgu Sterowana elektrycznie funkcja autokontur | TAK TAK/NIE TAK |  | TAK=5 pkt, NIE=0 pkt |
| 19 | Podstawa jezdna, z antystatycznymi kołami z blokadą | TAK |  |  |
| 21 | 2 gniazda pozwalające na zamontowanie dodatkowego wyposażenia (np. wysięgnika ręki) | TAK |  |  |
| 22 | Bezpieczne dopuszczalne obciążenie, pozwalające na wszystkie regulacje – minimum 180kg | TAK/Podać |  |  |
| 23 | Zasilanie: Sieciowe: 230V 50Hz | TAK |  |  |
| III | Szafka przyłóżkowa - 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Producent: …….….………………………………………………… Typ model:…………………………………………………………. Rok produkcji:……..………….……………………………………. |
| 1 | Konstrukcja kontenerowa, wykonana z tworzywa sztucznego | TAK |  |  |
| 2 | Możliwość ustawienia szafki z lewej lub prawej strony łóżka z zachowaniem pełnej funkcjonalności | TAK |  |  |
| 3 | Szafka wyposażona w szufladę, wysuwany blat boczny i kontener z wyjmowalną półką, zamykany drzwiczkami | TAK |  |  |
| 4 | Czoła szuflad i drzwiczek wyposażone w uchwyty nie wystające poza obrys szafki | TAK |  |  |
| 5 | Wymiary (szer. x dł. x wys.): (500x500x800)±50mm | TAK/Podać |  |  |
| 6 | Podstawa jezdna z kółkami | TAK |  |  |
| IV | Szafka przyłóżkowa: - 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Producent: …….….………………………………………………… Typ/model:…………………………………………………………. Rok produkcji:……..………….……………………………………. |
| 1 | Szafka wykonana z drewna/płyty meblowej imitującej drewno | TAK |  |  |
| 2 | Kolor frontu i blatu do dobrany kolorystycznie do łóżka z punktu III | TAK |  |  |
| 3 | Możliwość ustawienia szafki po prawej lub lewej stronie łóżka z zachowaniem pełnej funkcjonalności | TAK |  |  |
| 4 | Szuflada z zabezpieczeniem przed całkowitym wysunięciem | TAK |  |  |
| 5 | Pomiędzy szufladą a dolną komorą szafki półka z dostępem z przodu i z tyłu (zabudowane boczne ścianki) | TAK |  |  |
| 6 | Blat boczny: Składany Wymiary minimum 350x550mm Regulacja wysokości blatu przynajmniej w zakresie: 750x1000mm 800x1000mm | TAK TAK/Podać TAK/Podać |  |  |
| 7 | Wymiary (szer. x dł. x wys.): (600x400x800)±50mm 600±80mm x (400x800)±80mm | TAK/Podać |  |  |
| 8 | Podstawa jezdna z kółkami (przynajmniej 2 kółka z blokadą) | TAK |  |  |
| V | Zestaw mebli medycznych | TAK |  |  |
| 1 | Stolik zabiegowy– 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Producent: …….….………………………………………………… Typ/model:…………………………………………………………. Rok produkcji:……..………….……………………………………. |
| 1.1 | Stelaż stolika metalowy, lakierowany proszkowo, z regulowaną wysokością półek | TAK |  |  |
| 1.2 | Kuweta z tworzywa sztucznego o wymiarach: (395x325x65)±5mm zamontowana na stelażu stolika | TAK |  |  |
| 1.3 | Metalowy, lakierowany proszkowo koszyk na akcesoria o wymiarach: (290x95x90) ±5mm | TAK |  |  |
| 1.4 | Metalowy, lakierowany proszkowo stelaż z pokrywą do worka na odpady | TAK |  |  |
| 1.5 | Uchwyt do prowadzenia | TAK |  |  |
| 1.6 | Konstrukcja pozwalająca na montaż wyposażenia dodatkowego bez konieczności wykonywania otworów (za pomocą elementów złącznych) | TAK |  |  |
| 1.7 | Wymiary: (szer. x dł. x wys.): (700x450x900) ±50mm | TAK |  |  |
| 1.8 | Podstawa jezdna na kółkach (przynajmniej dwa kółka wyposażone w blokadę) | TAK |  |  |
| 2 | Stolik zabiegowy opatrunkowy – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Producent: …….….………………………………………………… Typ/model:…………………………………………………………. Rok produkcji:……..………….……………………………………. |
| 2.1 | Stelaż stolika metalowy, lakierowany proszkowo, z regulowaną wysokością półek | TAK |  |  |
| 2.2 | Kuweta z tworzywa sztucznego o wymiarach: (395x325x65)±5mm zamontowana na stelażu stolika – 3 szt | TAK |  |  |
| 2.3 | Metalowy, lakierowany proszkowo koszyk na akcesoria o wymiarach: (290x95x90) ±5mm | TAK |  |  |
| 2.4 | Metalowy, lakierowany proszkowo stelaż z pokrywą do worka na odpady | TAK |  |  |
| 2.5 | Uchwyt do prowadzenia | TAK |  |  |
| 2.6 | Konstrukcja pozwalająca na montaż wyposażenia dodatkowego bez konieczności wykonywania otworów (za pomocą elementów złącznych) | TAK |  |  |
| 2.7 | Wymiary: (szer. x dł. x wys.): (700x450x900) ±50mm | TAK |  |  |
| 2.8 | Podstawa jezdna na kółkach (przynajmniej dwa kółka wyposażone w blokadę) | TAK |  |  |
| 3 | Szafa do przechowywania leków – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Producent: …….….………………………………………………… Typ/model:…………………………………………………………. Rok produkcji:……..………….……………………………………. |
| 3.1 | Szafa wolnostojąca, jednodrzwiowa | TAK |  |  |
| 3.2 | Konstrukcja szafy z płyty meblowej, laminowanej, odpornej na uszkodzenia, łatwej do czyszczenia | TAK |  |  |
| 3.3 | Drzwi jednoskrzydłowe, przeszklone | TAK |  |  |
| 3.4 | Zawiasy szafy z mechanizmem samodomykania | TAK |  |  |
| 3.5 | Przestawne, szklane półki – 5 szt. | TAK |  |  |
| 3.6 | Zabezpieczone krawędzie drzwi i półek zabezpieczone obrzeżem ABS | TAK |  |  |
| 3.7 | Wymiary zewnętrzne: (500x575x2000) ±30mm | TAK |  |  |
| 3.8 | Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym | TAK |  |  |
| 4 | Szafa medyczna – 1 szt. | TAK |  |  |
| 4.1 | Szafa wolnostojąca, dolna, podwójna | TAK |  |  |
| 4.2 | Konstrukcja szafy z płyty meblowej, laminowanej, odpornej na uszkodzenia, łatwej do czyszczenia | TAK |  |  |
| 4.3 | Drzwi jednoskrzydłowe, z mechanizmem samodomykania | TAK |  |  |
| 4.4 | Szuflady – 4 szt. | TAK |  |  |
| 4.5 | Zawiasy szafy z mechanizmem samodomykania | TAK |  |  |
| 4.6 | Zabezpieczone krawędzie drzwi i półek zabezpieczone obrzeżem ABS | TAK |  |  |
| 4.7 | Wymiary zewnętrzne: (800x600x900) ±30mm | TAK |  |  |
| 4.8 | Nóżki z możliwością regulacji wysokości | TAK |  |  |
| 4.9 | Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym | TAK |  |  |
| Warunki serwisu gwarancyjnego |  |  |
| 1 | Okres gwarancji minimum 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo - odbiorczego | TAK | Podać w miesiącach …………………………….. |  |
| 2 | Serwis Gwarancyjny | Podać nazwę i adres firmy |  |  |
| 3 | Forma zgłoszeń: faxem, e-mail, pisemni | Podać |  |  |

Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt  – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

……………………………………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Wykonawca winien w formularzu cenowym podać oddzielne ceny za przedmiot zamówienia wyszczególniony:

- w pozycjach I – IV;

- w pozycjach V.1; V.2; V.3; V.4.