## Załącznik nr 3 do SIWZ

MODYFIKACJA z dnia 13.08.2018

| PAKIET 1 Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: …………….. |
| --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
| I | W pełni automatyczny ciśnieniomierz naramienny – 138 szt. | TAK |  |  |
| 1 | Aparat posiadający walidację kliniczną – ciśnieniomierz do użytku klinicznego dla generalnej populacji zgodnie z protokołem walidacyjnym rewizja 2010 Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (European Society of Hypertension) | TAK |  |  |
| 2 | Metoda pomiaru: 1. oscylometryczna 2. auskultacyjna | TAK TAK |  |  |
| 3 | Minimalny zakres pomiarowy: Ciśnienie skurczowe minimum: 60-250 mmHg Ciśnienie rozkurczowe minimum: 50-200mmHg Tętno minimum: 40-180 uderzeń/min | TAK TAK TAK |  |  |
| 4 | Średni błąd pomiaru ciśnienia: maksimum ±5 mmHg | TAK |  |  |
| 5 | Dokładność pomiaru częstości tętna: nie gorsza niż ±5% | TAK |  |  |
| 6 | Minimum 3-liniowy, cyfrowy wyświetlacz | TAK |  |  |
| 7 | Wskaźnik prawidłowo założonego mankietu | TAK |  |  |
| 8 | Funkcja wykrywania nieregularnego tętna | TAK |  |  |
| 9 | Mankiety bezlateksowe | TAK/NIE |  | TAK = 5 pkt NIE=0 pkt |
| 10 | Możliwość ręcznego ustawienia ciśnienia powietrza | TAK/NIE |  | TAK = 3 pkt NIE=0 pkt |
| 11 | Komplet mankietów: Mały – obwód ramienia poniżej 22 cm Standardowy – obwód ramienia 22-32cm Duży – obwód ramienia powyżej 32 cm | TAK TAK TAK |  |  |
| 12 | Zasilanie 1.Sieciowe 230V, 50 Hz (w zestawie zasilacz) | TAK |  |  |
|  | 2. Akumulatorowe – akumulator (w zestawie) pozwalający na wykonanie minimum 200 pomiarów | TAK/NIE |  | TAK = 5 pkt NIE=0 pkt |
| 13 | Wskaźnik niskiego poziomu baterii | TAK |  |  |
| 14 | Wbudowany uchwyt do przenoszenia aparatu | TAK |  |  |
| 15 | Masa urządzenia (razem z akumulatorem i 3-ma mankietami: maksimum 1 kg) | TAK |  |  |
| II | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |
|  | Okres gwarancji min. 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego. Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert. Szczegółowe informacje zostały zawarte w rozdz. XIII SIWZ. | TAK podać | Podać w miesiącach ……………. |
|  | Serwis świadczony będzie przez | Podać nazwę i adres firmy |  |
|  | Forma zgłoszeń: faxem, e-mail, pisemnie | podać |  |
| III | TERMIN DOSTAWY. Termin dostawy jest jednym z kryteriów oceny ofert. Szczegółowe informacje zostały zawarte w rozdz. XIII SIWZ. | Podać w dniach ……………………. |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). …………………………..…..................……..........………………... podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych do występowania w imieniu wykonawcy |